## Slide 1: Městské domy s pečovatelskou službou (dále jen DPS) v lokalitě:
Jiráskova 18-20-22-24-26, Karoliny Světlé 7-9-11-13-15, Boženy Němcové 2-4, Jihlava

## Slide 2: Situace širších vztahů, letecký snímek:

## Slide 3: Přehled všech domů s pečovatelskou službou:
Adresa: | Rok výstavby: | Počet b.j.: | Počet nb.j.: | Způsob vytápění a ohřevu TUV: | Výtah: | Vyměněná okna: | Dům zateplen: | Celkový technický stav: | Energetická náročnost: | Poznámky:
Jiráskova 18-20-22 | 1930-1931 | 35 | 1 | lokální | NE | ANO | NE | uspokojivý | F – Velmi nehospodárná | 
Jiráskova 24-26, B. Němcové 2 | 1930-1931 | 35 | 1 | lokální | NE | ANO | NE | uspokojivý | F – Velmi nehospodárná | 
Karoliny Světlé 7-9-11 | 1930-1931 | 34 | 1 | lokální | NE | ANO | NE | uspokojivý | F – Velmi nehospodárná | 
Karoliny Světlé 13-15, B. Němcové 4 | 1930-1931 | 35 | 1 | lokální | NE | ANO | NE | uspokojivý | F – Velmi nehospodárná | 
Fritzova 32 | 1952 | 24 | 1 | centrální - plynová kotelna | ANO | ANO | ANO | velmi dobrý | C - Úsporná | V letech 2010 - 2011 realizována energeticky úsporná opatření, v roce 2022 realizována přístavba výtahu
Brtnická 15 | 1938 | 15 | 2 | centrální - plynová kotelna | ANO | ANO | ANO | velmi dobrý | D - Méně úsporná | V letech 2010 - 2011 realizována energeticky úsporná opatření
Za Prachárnou 1A | 1993 | 84 | 1 | dálkový - CZT | ANO | ANO | ANO | velmi dobrý | C - Úsporná | V roce 2007 realizována energeticky úsporná opatření
Za Prachárnou 43 | 2000 | 42 | 1 | dálkový - CZT | ANO | NE | NE | velmi dobrý | C - Úsporná | 
Žižkova 106 | 1932 | --- | --- | centrální - plynová kotelna | ANO | ANO | ANO | velmi dobrý | C - Úsporná | V letech 2017-2018 proběhla celková rekonstrukce domu pro potřeby ICSS

## Slide 4: Historické údaje:
Bytové domy vystavěné podle plánu Ing. Aloise Janáčka klasickým zděným způsobem v 30. letech minulého století.
Výstavbu realizovala stavební firma Ignaze Knorra a Ing. Emanuela Langa.
Vždy „trojblok“ tří stavebně a konstrukčně spojených domů se samostatnými vchody bez funkčního a dispozičního propojení.
4. podlažní budovy o 1. podzemním a 3. nadzemních podlažích.
Původní způsob vytápění byl tuhými palivy, ve druhé polovině minulého století realizována plynofikace objektů
V roce 1964 instalace plynových průtokových ohřívačů.
V roce 1965 instalace plynových sporáků.
Až do roku 2000 měly charakter standartních nájemních domů a bytů.
V letech 2001 – 2003 dílčí stavební úpravy (výměna ZTI, oprava koupelen, výměna rozvodů plynovodu, apod.) a vytvoření nebyt. prostor pro činnost pečovatelské služby – poté domy získaly oficiální statut „domů s pečovatelskou službou“.
Od roku 2003 kromě celkové výměny všech oken a celkové opravy střechy na domech Jiráskova 18-20-22 realizovány pouze běžné a drobné opravy a jednotlivé opravy b.j..
V roce 2008 vypracována studie na změnu způsobu vytápění z lokálního na centrální (doposud nerealizováno).

## Slide 5: Konstrukční charakteristika:
Cihelná konstrukce zdiva
Kamenné schodiště
Plechová / cementová střešní krytina
Pozinkované klempířské prvky
Plastová okna (v letech 2009 2010 vyměněna za původní dřevěná)
Rozvody vody a odpadů v plastu, (v letech 2001 – 2003 výměna za původní litinové a olověné rozvody)
Rozvody plynovodu svařované (v letech 2001 – 2003 výměna za původní - šroubované)
Rozvody elektro CU (spol. prostory v letech 2001 – 2003 výměna za původní AL, bytové jednotky řešeny individuálně v rámci oprav)
Dle vyhotovených Průkazů energetických náročností budov jsou budovy hodnoceny „F“ – Velmi nehospodárné

## Slide 6: Vazby na širší okolí:
Blízká vzdálenost od centra města (vzdušnou čarou cca 1.000 m)
Existence zastávky MHD
Výhodná poloha z hlediska vzdálenosti autobusového nádraží a městského vlakového nádraží (vzdušnou čarou cca 250 m a cca 500 m)
Výhodná poloha z hlediska vzdálenosti k nemocnici (vzdušnou čarou cca 600 m)
Provazba na klidovou zónu – park Keťásek
Existence nákupního domu (LIDL) na ul. Jiráskova
Ul. Jiráskova méně komfortní – hluk z provozu komunikace (předpoklad zklidnění po dokončení výstavby další části obchvatu města)
Bezprostřední okolí domů má potenciál k vytvoření odpočinkové zóny

## Slide 7: Dispoziční parametry:
Jiráskova 18: 12 bytových jednotek
Jiráskova 20: 12 bytových jednotek
Jiráskova 22: 11 bytových jednotek + 1 nebytová jednotka (zázemí peč. Služby)
Jiráskova 24: 11 bytových jednotek + 1 nebytová jednotka (pečovatelská služba – středisko osobní hygieny)
Jiráskova 26: 12 bytových jednotek
Boženy Němcové 2: 12 bytových jednotek
Karoliny Světlé 7: 12 bytových jednotek
Karoliny Světlé 9: 12 bytový jednotek
Karoliny Světlé 11: 11 bytových jednotek + 1 nebytová jednotka (klub seniorů)
Karoliny Světlé 13: 10 bytových jednotek + 1 nebytová jednotka (ochranáři přírody, původně pečovatelská služba – jídelna)
Karoliny Světlé 15: 12 bytových jednotek
Boženy Němcové 4: 12 bytových jednotek
Celkem: 138 bytových jednotek + 4 nebytové jednotky
Všechny bytové jednotky jsou velikosti 1 + 1 o Ø podlahové ploše 60 m2 (50 – 70 m2)

## Slide 8: Hlavní a zásadní problematické okruhy:
Dožívající střešní krytina vč. klempířských prvků, poškozené spárování komínových těles, lokální zátoky do konstrukce krovu
Nevhodná a přežitá dispozice bytových jednotek – vany/sprchové kouty vč. umyvadel jsou součástí kuchyní – obytných místností
Absence výtahů – značná bariérovost, o byty ve 2. a 3. NP nízký zájem
Vytápění bytových jednotek a ohřev TUV zajištěn lokálními plynovými spotřebiči – problematická a nekomfortní obsluha seniory, bezpečnostní hrozba
Značná energetická náročnost domů – vysoké náklady na dodávku energií
Zvýšená vlhkost suterénů a částí 1. NP (absence popř. strávená hydroizolace) – snížení komfort v užívání sklepů, výskyt plísní a vlhkostí v bytech na úrovni 1. NP
Problematický stav „vnitrobloků“ – nezpevněné plochy – kumulace parkování, pohybu osob, neustálý vznik výmolů, problematický odvod dešťových vod

## Slide 9: Hlavní a zásadní problematické okruhy:
Dožívající střešní krytina vč. klempířských prvků, poškozené spárování komínových těles, lokální zátoky do konstrukce krovu - degradace

## Slide 10: Hlavní a zásadní problematické okruhy:
Nevhodná a přežitá dispozice bytových jednotek – vany/sprchové kouty vč. umyvadel jsou součástí kuchyní – obytných místností

## Slide 11: Hlavní a zásadní problematické okruhy:
Absence výtahů – značná bariérovost, o byty ve 2. a 3. NP nízký zájem

## Slide 12: Hlavní a zásadní problematické okruhy:
Vytápění bytových jednotek a ohřev TUV zajištěn lokálními plynovými spotřebiči – pro seniory často problematická a nekomfortní obsluha, rozvody plynovodu ve spol. prostorách a v bytových jednotkách

## Slide 13: Hlavní a zásadní problematické okruhy:
Značná energetická náročnost budov – vysoké náklady na dodávku energií.

## Slide 14: Hlavní a zásadní problematické okruhy:
Zvýšená vlhkost suterénů a částí 1. NP (absence popř. ztrávená hydroizolace) – snížení komfort v užívání sklepů, výskyt plísní a vlhkostí v bytech na úrovni 1. NP

## Slide 15: Hlavní a zásadní problematické okruhy:
Problematický stav „vnitrobloků“ – nezpevněné plochy – kumulace parkování, pohybu osob, neustálý vznik výmolů, problematický odvod dešťových vod, bezpečnostní riziko – pohyb seniorů / provoz vozidel

## Slide 16: Návrh stavebních úprav/podrobnější popis jednotlivých okruhů:
Dispoziční změna bytových jednotek – vestavba koupelen:
Vytvoření koupelen jako samostatných místností, související úprava dispozice bytů, výstavba stěn, osazení dveří, úprava podlah, provedení části nových a úprava stávajících rozvodů ZTI, osazení sprchových koutů5/van, osazení umyvadel, osazení otopných těles, osazení pračkových ventilů a odtoku pro pračku, obložení stěn koupelen, položení dlažeb do koupelen, provedení vnitřních omítek a maleb koupelen, provedení rozvodů el. instalace koupelen vč. koncových prvků (vypínačů a osvětlení), dopojení el. rozvodů k hlavním bytovým rozvaděčům, úprava podlah kuchyní po vestavbě koupelen, demontáž původních van/sprchových koutů a umyvadel vč. zapravení, související a doprovodné práce.
Zřízení centrální kotelny, provedení nových rozvodů ÚT:
Dodávka nových kondenzačních kotlů, osazení centrálního rozdělovače, osazení související strojní a technologické části kotelny, provedení nového přívodu plynu do kotelny, vyvložkování komínových průduchů pro kotle, provedení systému měření a regulace, osazení prvků pro ohřev teplé užitkové vody, stavební úpravy prostor kotelny (oprava vnitřních podlah a omítek, osazení protipožárních dveří, provedení systému pro odvod kondenzátu, apod.), provedení nových rozvodů ÚT v domech vč. osazení otopných těles termostatickými hlavicemi, souvisejí a doprovodné práce.
Provedení nových rozvodů TUV vč. souvisejících prací:
Provedení nových rozvodů stoupacího vedení teplé užitkové vody z jednotlivých kotelen – centrálního ohřevu, provedení nových rozvodů TUV v bytových jednotkách do kuchyní a koupelen, osazení vodoměrů TUV pro jednotlivé byty, opravy obkladů a omítek, související a doprovodné práce.
Osazení elektrických sporáků + posílení rozvodů elektro:
Demontáž a likvidace stávajících plynových sporáků, dodávka nových elektrických sporáků, provedení nového rozvod elektro v bytových jednotkách (samostatný přívod) z hlavních bytových rozvaděčů k el. sporákům vč. samostatného jištění, související a doprovodné práce.
Vestavba/přístavba výtahů vč. souvisejících stavebních úprav:
Dispoziční úprava bytových domů spočívající ve zřízení výtahových šachet v jednotlivých domech, osazení výtahových dveří na jednotlivých patrech, dodávka nového výtahu vč. související technologie, výstavba strojovny výtahu, související a doprovodné práce.

## Slide 17: Návrh stavebních úprav/podrobnější popis jednotlivých okruhů:
Celková oprava střešních plášťů:
Demontáž a likvidace stávající střešní krytiny a klempířských prvků, oprava konstrukcí krovů (dle mykologického posouzení), provedení nové skladby střešního pláště vč. izolací, pokládka nové střešní krytiny, výměna veškerých klempířských prvků střechy, oprava komínových těles, oprava popř. zřízení hromosvodu, související a doprovodné práce.
Dodatečná izolace suterénního zdiva:
Odkopání zeminy po obvodně domů na úroveň základových konstrukcí, položení drenážního potrubí vč. odvodu drenáže, provedení nových hydroizolací suterréního zdiva, oprava odtoku dešťových svodů, výměna lapačů střešních naplavenin u dešťových svodů, zpětný zásyp rýhy, provedení nového okapového chodníku, související a doprovodné práce
Zateplení domu:
Zateplení všech obvodových stěn, zateplení vodorovných konstrukcí na úrovni 1. PP, zateplení stropů na úrovni 3. NP
Rekultivace vnitrobloků:
Návrh nového systému odvodu dešťových vod vč. návrhu případné retence, zpevnění popř. částečné zpevnění vnitrobloků, vytvoření legálních parkovacích ploch a koridorů pro pěší pohyb, kultivace stávajících kontejnerových stání, rekonstrukce popř. provedení nového VO, možné doplnění zeleně, doplnění vhodného mobiliáře – lavičky, apod..
Doprovodné a další stavební úpravy:
Výměna hlavních vchodových dveří do bytových jednotek, demontáž a likvidace stávajících rozvodů plynovodu (spol. prostory + rozvody v bytech), demontáž a likvidace stávajících lokálních plynových spotřebičů, zaslepení komínových zděří, provedení nových domácích telefonů vč. systému elektronického vrátného, výměna hlavních vchodových dveří do domů v uliční i dvorní části, oprava přístupových chodníků u domů a venkovních schodišť, apod.

## Slide 18: Nutné stanovení účelu budoucího využití domů:
Předpokladem je, že předmětné domy budou mít dále jedinou popř. dominantní funkci bytových domů s nájemními byty (popř. s minoritním podílem nebytových prostor pro doplňkové služby dle zvoleného účelu využití po realizaci stavebních úprav).
Je však nutné stanovit, zda-li budou i po realizaci stavebních úprav bytové jednotky nadále sloužit výhradně pro ubytování seniorů, popř. pro ubytování jiných cílových skupin, anebo kombinace daných možností, apod..
Jasné stanovení účelu budoucího využití je nutné i vzhledem k přesnému zpracování zadaní projektové dokumentace.
Budoucí účel využití může dílčím způsobem ovlivnit definitivní podobu rozsahu stavebních úprav, v rámci předchozích - definovaných zásadních okruhů.